# Text boxes

GB/T 5423.12—1997

前	言

本标准给出两种方法，方法一是荧光法，重现性好，准确度高。方法二是高

压液相色谱法，测定速度快。 本标准方法一为仲裁法

本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。

本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心、浙江省轻工业研究所。 本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、哈尔滨森永乳品有限公

司、雀巢（中国）投资服务有限公司。 本标准主要起草人：李茂胜、任一平、黄百芬、郎昭斌、陈青俊、王芸。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉 维生素 B2 的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of vitamin B2  content

GB/T 5413.12—1997

1	范围

本标准规定了用荧光法和高压液相色谱法测定维生素 B2 的方法。 本标准方法一适用于乳粉中维生素 B2 的测定；方法二适用于婴幼儿配方食

品和乳粉中维生素 B2 的测定。

方法一	荧光法

2	方法提要

样品在稀盐酸溶液中消化，过滤，除去蛋白质等物质后，滤液加高锰酸钾氧 化除去干扰物，此溶液中维生素 B2 在激发波长 440nm、发射波长 565nm 下可产生 最大荧光强度，与标准样品做对照试验，可得维生素 B2 含量。

3	试剂 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

3．1	盐酸：c（HCl）为 0.1mol/L。

3．2	氢氧化钠：c（NaOH）为 400g/L。

3．3	冰乙酸。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5423.12—1997

3．4	高锰酸钾：c（KMnO4）为 40g/L。

3．5	过氧化氢：体积分数为 3%。

3．6	连二亚硫酸钠（NaS2O4·2H2O）。

3．7	维生素 B2 标准溶液

3．7．1	维生素 B2 标准贮备液，浓度为 100µg/mL。

准确称取于暗处五氧化二磷条件下干燥过夜的维生素 B250.0mg，溶于

0.02mol/L 的乙酸中，定容至 500mL，甲苯条件下于冰箱中保存。

3．7．2	维生素 B2 标准中间液，浓度 10μg/mL。

用 0.02mol/L 乙酸稀释 100mL 标准贮备液至 1000mL，在甲苯条件下冰箱中 保存。

3．7．3	标准工作液，维生素 B2 的浓度为 1μg/mL。 用水稀释 10mL 标准中间液至 100mL。当天配制。

4	仪器 常用实验室仪器及：

4．1	荧光分光光度计。

5	操作步骤

5．1	抽提

于 150mL 三角瓶中准确称取 5g 左右样品，加盐酸（3.1）60mL，用铝箔纸盖 住瓶口，在 137.2～161.7kPa 压力（125℃）消化 30min 调节 pH 值至 4.5，将此 抽提液移入 100mL 容量瓶中以蒸馏水定容，过滤，吸取 25mL 滤液于 250mL 容量 瓶中，用蒸馏水稀释至刻度。

5．2	抽提液的氧化

5．2．1	吸取 4 份样品抽提液（5.1），每份 10mL，于 4 个试管中。

5．2．2	于其中二个试管各加 1mL 标准工作液（3.7.3）。

5．2．3	于另外二个试管中各加 1mL 水。

5．2．4	加 1mL 冰乙酸（3.3）于每一试管中，混匀。

5．2．5	加高锰酸钾溶液（3.4）0.5mL 于每个试管中，混匀。

5．2．6	2min 后各加过氧化氢（3.5）0.5mL，混匀，使其褪色。

5．3	荧光测定

依次测定每管荧光强度，激发波长 440nm，发射波长 565nm。 样液管（未加标准工作液者）经荧光测定后，各加 20mg 连二亚硫酸钠（3.6）

混匀，立即测定荧光，在 5s 内读数。

6	分析结果的表述

(I

− I

)  c  D

样品中维生素 B2 含量（mg/100g）=  	s 	b 	100 …………（1）

(I ss  − I s ) 10  m 1000

式中：Ib——样品空白荧光值；

Is——样品荧光值； Iss——标样加标样荧光值； c——标样浓度，μg/mL； D——样品稀释倍数； m——样品的质量，g。

注：  I s  − I b

I ss  − I s

值必须在 0.66～1.5 之间。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5423.12—1997

7	允许差

同一样品的两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 5%。

方法二	高压液相色谱法

8	方法提要

样品在稀盐酸环境中高温水解、酶解，经 ODS C18 反相色谱柱分离，在荧光 检测器（Ex：462，Em：522mm）中检测，用外标法定量维生素 B2 的含量。

9	试剂 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

9．1	浓盐酸。

9．2	无水乙酸钠。

9．3	冰乙酸。

9．4	甲醇：色谱纯。

9．5	核黄素（维生素 B2）：标准品。

9．6	盐酸溶液：c(HCl)为 0.1mol/L。吸取 4.5mL 浓盐酸，溶于 500mL 去离子 水。

9．7	盐酸溶液：c(HCl)为 0.1mol/L。吸取上述 0.1mol/L 盐酸 50mL，配制成

500mL。

9．8	乙酸钠溶液（pH=4.5）：c(NaAc)为 0.05mol/L。称取 4.10g 乙酸钠固体， 配成 1000mL，并用冰乙酸调至 pH=4.5。

9．9	乙酸钠溶液 c(NaAc)为 2.0mol/L。称取 16.61g 乙酸钠，配制成 100mL。

9．10	混合酶溶液：30g/L。称取淀粉酶和木瓜酶各 3.6g，溶于 100mL 2mol/L 乙酸钠溶液。

9．11	流动相配制：用 0.05mol/L 乙酸钠溶液与甲醇按适当比例混合。

9．12	标准溶液

9．12．1	标准储备溶液，维生素 B2 的浓度为 500μg/mL。

精确称取 0.0500g 维生素 B2，用 0.01mol/L 盐酸（9.7）溶解并定容于 100mL 容量瓶中，放冰箱中保存。

9．12．2	标准工作液，维生素 B2 的浓度为 0.5μg/mL。 在测定时，将标准储备液用重蒸水稀释 1000 倍，所得溶液经 0.3μm 滤膜过

滤。

10	仪器与设备 常用实验室仪器及：

10．1	高效液相色谱仪或同等性能的高效液相色谱仪。

10．2	荧光分光仪（带 9μL 流动池）或具波长可调功能的同等性能荧光检测器。

10．3	C18 反相色谱柱（dp 5μm，25cm×4.6mm）或具同等性能的色谱柱。

10．4	组织捣碎机（10000～12000r/min）。

10．5	高压杀菌锅。

11	操作步骤

11．1	样品处理

11．1．1	称样：将样品放入捣碎机中捣碎后，精确称取 5.0～10.0g（内含维 生素 B25μg 以上）于三角瓶中。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5423.12—1997

11．1．2	水解：加适量的盐酸溶液（9.6），控制样液中酸浓度在 0.1mol/L 左

右，将三角瓶内的样液摇匀后，放入高压杀菌锅内，在 121℃下保持 30min，待 冷却后取出，轻摇数次。

11．1．3	酶解：冷却至 40℃以下，分别加入 2.5mL 混合酶液（9.15），摇匀后， 置于 37℃的培养箱中过夜。

11．1．4	定容：用 0.1mol/L 氢氧化钠溶液 pH 值调节至 6.0 左右，再用二次重 蒸水定容至 100mL。

11．1．5	过滤：样液经定量滤纸过滤，接取少量滤液以备进样。

11．2	样品测定

11．2．1	色谱条件

流动相：0.05mol/L 乙酸钠溶液（9.8）：甲醇（9.4）（65：35 体积比）。 流速：1.00mL/min。

检测波长：激发波长 462nm，发射波长 522nm。

12	分析结果的表述

样品中维生素 B 的含量（mg/100g）= c  F  V 100 ……………………（2）

m 100

式中：c——进样样液的浓度，μg/mL；

F——稀释倍数； V——定容容积，mL； m——样品的质量，g。

13	允许差

13．1	重复性 同一样品两次测定结果之差不得超过平均值的 5%。

13．2	重现性 同一样品在两个不同实验室测定结果之差不得超过平均值的 5%。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施